Переходы концентрические ОСТ 34 10.700-97

Начало формы

Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤350ºC Материал: Сталь 20, 09Г2С Dн, мм dн, мм S, мм S1 не менее, мм L, мм Масса, кг 45 32 2,5 2,0 30 0,1 57 45 4,0 2,5 60 0,2 38 2,0 50 76 57 3,5 3,0 70 0,4 45 2,5 89 76 3,5 75 0,6 57 3,0 108 89 4,0 3,5 80 1,0 76 3,5 0,9 133 108 5,0 4,0 100 1,7 89 4,0 3,5 1,5 159 133 5,0 4,0 130 2,8 108 4,0 2,6 219 159 7,0 5,0 140 6,2 133 4,0 4,6 273 219 8,0 7,0 180 10,2 325 273 10,0 8,0 15,0 219 8,0 14,0 377 325 12,0 10,0 220 24,9 273 10,0 23,3 219 8,0 300 29,5 426 377 12,0 12,0 220 33,4 325 10,0 31,2

Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤350ºC Материал: Сталь 20, 09Г2С

| Dн, мм | dн, мм | S, мм | S1 не менее, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 32 | 2,5 | 2,0 | 30 | 0,1 |
| 57 | 45 | 4,0 | 2,5 | 60 | 0,2 |
|  | 38 |  | 2,0 | 50 |  |
| 76 | 57 | 3,5 | 3,0 | 70 | 0,4 |
|  | 45 |  | 2,5 |  |  |
| 89 | 76 |  | 3,5 | 75 | 0,6 |
|  | 57 |  | 3,0 |  |  |
| 108 | 89 | 4,0 | 3,5 | 80 | 1,0 |
|  | 76 |  | 3,5 |  | 0,9 |
| 133 | 108 | 5,0 | 4,0 | 100 | 1,7 |
|  | 89 | 4,0 | 3,5 |  | 1,5 |
| 159 | 133 | 5,0 | 4,0 | 130 | 2,8 |
|  | 108 |  | 4,0 |  | 2,6 |
| 219 | 159 | 7,0 | 5,0 | 140 | 6,2 |
|  | 133 |  | 4,0 |  | 4,6 |
| 273 | 219 | 8,0 | 7,0 | 180 | 10,2 |
| 325 | 273 | 10,0 | 8,0 |  | 15,0 |
|  | 219 |  | 8,0 |  | 14,0 |
| 377 | 325 | 12,0 | 10,0 | 220 | 24,9 |
|  | 273 |  | 10,0 |  | 23,3 |
|  | 219 |  | 8,0 | 300 | 29,5 |
| 426 | 377 | 12,0 | 12,0 | 220 | 33,4 |
|  | 325 |  | 10,0 |  | 31,2 |

Конец формы